## Slide 1
ПРОЕКТ · 2026
Dombra Quality Index
Акустический паспорт домбры и индекс качества звучания
Объективные измерения звука вместо оценки на слух
Запись
протокол
Измерение
T60 · спектр
Профиль
паспорт
Индекс DQI
0–100
Notes: Презентация описывает Dombra Quality Index — индекс качества звучания домбры, построенный на объективных измерениях звука. Справа показан общий принцип: запись инструмента по единому протоколу, измерение параметров, формирование акустического профиля и расчёт индекса.

## Slide 2
Зачем нужен индекс качества
Сегодня звучание домбры оценивается на слух: результат зависит от эксперта и не сохраняется в документах
Обзор
Dombra Quality Index
Объективность
Параметры звука измеряются программой по записи. При одинаковых условиях записи результат повторяется и не зависит от того, кто слушает.
Сопоставимость
Инструменты сравниваются между собой и с эталонным профилем по одним и тем же величинам: строй, атака, затухание, спектр, шум.
Прослеживаемость
Профиль и индекс записываются в цифровой паспорт реестра, защищаются цепочкой хэшей и доступны для проверки по QR-коду.
Что такое Dombra Quality Index
DQI
число от 0 до 100, сводящее акустический профиль инструмента к одной оценке по критериям экспертного совета
Профиль
измеренные величины: строй, атака, затухание, спектр, шум, резонансы корпуса
Индекс
свёртка профиля по весам критериев; дополняет профиль, но не заменяет его
Notes: Индекс решает три задачи: объективность оценки, сопоставимость инструментов и прослеживаемость результата в реестре. Индекс — это число от 0 до 100, полученное из акустического профиля по критериям, которые утверждает экспертный совет. Профиль при этом сохраняется целиком: индекс его дополняет, а не заменяет.

## Slide 3
Акустический паспорт
Восемь групп величин по каждой ноте и по инструменту в целом; все они уже вычисляются прототипом
Реализовано в прототипе
Dombra Quality Index
Строй и лады
Отклонение каждого лада от равномерной темперации в центах; проверка порядка ладов
Атака
Время нарастания звука от 10 до 90 % пика, в миллисекундах
Затухание, T60
Скорость спада в дБ/с и время спада на 60 дБ — «индекс сустейна»
Гармонический спектр
Уровни гармоник 1–10 относительно основного тона; негармоничность
Спектральный баланс
Спектральный центроид и доли энергии в низкой, средней и высокой полосах
Шум и стабильность
Отношение гармоники/шум в дБ; разброс и дрейф высоты внутри ноты в центах
Резонансы корпуса
Частоты и уровни главных резонансов деки по постукиванию при заглушенных струнах
Баланс и динамика
Разница струн по уровню, T60 и центроиду; диапазон от тихой до громкой игры в дБ
Величины сравнимы между инструментами только при одинаковых условиях записи: одно устройство, одно расстояние, одно помещение, один приём щипка.
Notes: Акустический паспорт складывается из восьми групп величин. Строй и точность ладов, атака, затухание и гармонический спектр относятся к каждой ноте; резонансы корпуса, баланс струн и динамический диапазон — к инструменту в целом. Все эти величины уже вычисляются прототипом. Важно, что сравнивать инструменты по ним можно только при одинаковых условиях записи.

## Slide 4
Как формируется оценка
От записи по единому протоколу до индекса в цифровом паспорте инструмента
Обзор
Dombra Quality Index
ЛАБОРАТОРИЯ
Запись по протоколу
Каждый лад каждой струны, затухание, постукивание по деке
ПРОГРАММА
Обработка сигнала
Высота тона, огибающая, спектр гармоник, шум, резонансы
ПРОГРАММА
Акустический профиль
Таблица по нотам и сводка по инструменту
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
Критерии и эталон
Эталонные профили, веса критериев, классы качества
РЕЕСТР
Индекс в паспорте
Профиль и DQI в цифровом паспорте, проверка по QR-коду
Условия записи
одно устройство, одно расстояние, одно помещение, один приём щипка — иначе тембры несопоставимы
Без нейросети
на уровнях 1–2 применяется детерминированная обработка сигнала: результат воспроизводим и объясним
Защита результата
профиль записывается событием реестра с хэшем; на третьем этапе — фиксация в публичном блокчейне
реестр
Notes: Оценка формируется в пять шагов. Лаборатория записывает инструмент по протоколу. Программа обрабатывает сигнал и строит акустический профиль. Экспертный совет задаёт эталонные профили, веса критериев и классы качества. Индекс и профиль записываются в цифровой паспорт реестра и доступны по QR-коду. Три условия внизу: единые условия записи, отсутствие «чёрного ящика» на первых двух уровнях и защита результата средствами реестра.

## Slide 5
Три уровня оценки
Объективные измерения — основание; сравнение с эталоном и экспертные оценки надстраиваются над ними
Обзор
Dombra Quality Index
3
Экспертные оценки
Слепое прослушивание мастерами и исполнителями по шкалам; калибровка весов индекса
этап 3 · 2027
2
Сравнение с эталоном
Расстояние профиля до эталонных профилей класса; эталон утверждает экспертный совет
следующий этап
1
Объективные измерения
Строй, атака, T60, спектр, шум, резонансы — по записи, выполненной по протоколу
реализовано
Почему измерения отделены от оценки
Понятие «хорошее звучание» субъективно: оно зависит от жанра, исполнителя и традиции. Поэтому величины первого уровня фиксируются как бесспорные факты, а критерии второго и третьего уровней принимаются людьми и могут пересматриваться без повторного измерения инструментов.
Нейросетевые модели нужны только для распознавания двух струн и для третьего уровня; первые два уровня работают без обучения на больших базах.
Notes: Модель оценки трёхуровневая. Первый уровень — объективные измерения, он реализован. Второй — сравнение профиля с эталонными профилями, которые утверждает экспертный совет. Третий — экспертные оценки при слепом прослушивании, по которым калибруются веса индекса. Измерения отделены от оценки намеренно: понятие хорошего звучания субъективно, и критерии могут меняться, тогда как измеренные величины остаются.

## Slide 6
Профиль и индекс
Индекс сводит профиль к одному числу по весам критериев; веса и классы утверждает экспертный совет
Проектное решение
Dombra Quality Index
Критерий
На основе каких величин профиля
Вес
Оценка
Интонация
точность ладов, стабильность строя
30 %
92
Сустейн
время затухания T60
20 %
85
Тембр
спектр гармоник, спектральный баланс, резонансы
25 %
78
Чистота
гармоники/шум, стабильность высоты
15 %
88
Баланс и динамика
равенство струн, диапазон громкости
10 %
90
DQI = Σ wᵢ · sᵢ
wᵢ — вес критерия, sᵢ — оценка 0–100 по расстоянию измеренных величин до эталонного профиля. Пример: 0,3·92 + 0,2·85 + 0,25·78 + 0,15·88 + 0,1·90 = 86.
Chart: 
| Интонация | Сустейн | Тембр | Чистота | Баланс и динамика
Веса критериев | 30 | 20 | 25 | 15 | 10
DQI
86
пример
Классы качества (пример)
A
≥ 85
B
70–84
C
< 70
Два инструмента с одинаковым индексом могут звучать по-разному, поэтому к индексу всегда прилагается профиль.
Notes: Индекс складывается из пяти критериев: интонация, сустейн, тембр, чистота, баланс и динамика. Каждый критерий получает оценку от 0 до 100 по расстоянию измеренных величин до эталонного профиля, затем оценки суммируются с весами. Веса и границы классов на слайде — пример; их утверждает экспертный совет. Индекс всегда сопровождается профилем: одно число не описывает звучание полностью.

## Slide 7
Что уже работает
Прототип вычисляет все величины первого уровня и проверен на сигналах с заранее известными параметрами
Реализовано в прототипе
Dombra Quality Index
40
автоматических тестов
±3 цента
точность высоты тона
±6 %
точность времени затухания T60
±1,5 дБ
точность уровней гармоник
$ python -m dombra_notes.session recordings/2026-09-18_DOM001
Инструмент DOM001: нот распознано 67
Струна D (открытая D3): ладов 19, по порядку 38/38
отклонение по ладам, центы: 0:-7 1:-3 2:+1 3:+5 4:+9 …
тембр: атака 2.8 мс, T60 7.8 с, гармоники/шум 38.3 дБ
гармоники 1–10, дБ: +0 -8 -13 -17 -20 -22 -24 -26 -28 -29
Струна G (открытая G3): ладов 19, по порядку 19/19
затухание: T60 13.4 с, спад к концу записи 35.7 дБ
Баланс струн D/G: уровень 2.7 дБ
Шум помещения: -60.4 дБ
Резонансы корпуса (ударов 5): 180 Гц, 319 Гц (-6 дБ), 560 Гц (-10 дБ)
Сводка программы по синтетической сессии записи (демонстрация)
Компоненты прототипа
Распознавание нот: звук → нота, MIDI
Акустический профиль каждой ноты
Обработка сессии записи: таблица и сводка
Telegram-бот для быстрой проверки
Протокол записи для лаборатории
Notes: Прототип уже вычисляет все величины первого уровня. Его точность проверена на синтетических сигналах, где правильный ответ известен заранее: высота тона в пределах трёх центов, время затухания в пределах шести процентов, уровни гармоник в пределах полутора децибел. Внизу показана сводка, которую программа выдаёт по папке с записями сессии. Первая запись живого инструмента выполняется по подготовленному протоколу.

## Slide 8
План и необходимые решения
От пилотной записи одного инструмента до индекса в паспорте реестра
Сентябрь 2026
Пилотная запись
Один инструмент по протоколу; настройка порогов под живой звук
Октябрь – ноябрь
База и эталон
Десять инструментов разных мастеров; эталонные профили; экспертный совет
Декабрь
DQI версии 1
Веса и классы утверждены; индекс в паспорте реестра и по QR-коду
2027
Развитие
Распознавание двух струн; расширение базы; модели для третьего уровня
Требуется решение руководства
Состав экспертного совета: мастера, исполнители, музыковеды
Лабораторная установка: микрофон, стойка, тихое помещение
Инструменты для базы: десять домбр разных мастеров
Утверждение критериев, весов и классов индекса
Ограничения: понятие «хорошее звучание» субъективно; тембр зависит от условий записи; объём базы на старте невелик, поэтому веса индекса будут уточняться.
Notes: План: в сентябре — пилотная запись одного инструмента, в октябре–ноябре — база из десяти инструментов, эталонные профили и экспертный совет, в декабре — первая версия индекса в паспорте реестра, в 2027 году — распознавание двух струн и модели третьего уровня. От руководства требуются четыре решения: состав экспертного совета, лабораторная установка, инструменты для базы и утверждение критериев индекса. Ограничения названы честно: субъективность понятия качества, зависимость тембра от условий записи и небольшой объём базы на старте.